# ВВЕДЕНИЕ

Разработка генерального плана сельского поселения Новояушевский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан выполнена в соответствии:

- с муниципальным контрактом, заключенным между ГУП - Институт «Башагропромпроект» и Администрацией муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан;

- с техническим заданием на выполнение генеральных планов территорий сельских поселений, утвержденным Главой Администрации муниципального района Мечетлинский район;

- с Градостроительным кодексом РФ №190-ФЗ;

- с федеральной инструкцией «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план  является документом территориального планирования и определяет назначение территорий поселения, исходя из социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.

Основанием для разработки проекта генерального плана территории сельского поселения является необходимость решения органами местного самоуправления вопросов местного значения и реализации муниципальных полномочий в соответствии с положениями Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительного кодекса Российской Федерации, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов.

Основные положения функционального и планировочного развития сельского поселения Новояушевский сельсовет опирались на следующие существующие и перспективные приоритеты градостроительного развития Мечетлинского района:

- снижение неравномерности в уровнях социального и экономического развития муниципального образования за счет перераспределения деловой и градостроительной активности зон населенных пунктов сельсовета;

- концентрация градостроительной активности в зонах планируемого размещения объектов капитального строительства областного, районного и муниципального значения;

- повышение качества сельской среды до уровня современного жилого образования с развитой экономической, социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой.

При разработке данного проекта использовались следующие документы:

-  задание на разработку документа территориального планирования с данными целевых программ социально-экономического развития Мечетлинского района;

-  акт обследования и выбора территории для развития поселения;

- исходные данные и технические условия республиканских, районных служб, собранные в процессе разработки проекта;

-  «Схема территориального планирования МР Мечетлинский район Республики Башкортостан» разработанная проектным институтом ЗАО «Башкиргражданпроект», г.Уфа.

Цифровая картографическая основа (ЦКО) населенных пунктов (д.Новояушево и д. Старомещерово) Новояушевского сельсовета Мечетлинского района Республики Башкортостан выполнена ООО «Технология 2000 » в 2012 году.

Проект рассчитан на расчетный срок до 2034 года.

Этапы работы над Генеральным планом сельского поселения

Новояушевский сельсовет муниципального района

Мечетлинский Республики Башкортостан:

I этап – аналитический:

- анализ современного использования территорий;

- анализ природных условий (инженерно-геологические процессы, климат, природные ресурсы);

- анализ состояния окружающей среды;

- анализ динамики численности населения, его демографической структуры;

- анализ социально-экономического положения (производственного комплекса, инженерно-транспортной структуры, социальной);

II этап – операционный:

- выявление природных и планировочных ограничений  для застройки территорий;

- прогноз численности населения и его структура;

- прогноз динамики производства, занятости,  развития инфраструктуры;

- прогноз пространственного развития населенных пунктов сельского поселения;

- прогнозы системных функций, связей, структуры центров, природных комплексов;

III этап – проектный:

- разработка территориально-планировочной и структурной схемы развития   – модели транспортного и планировочного каркаса сел;

- функциональная структура территорий.

Реализация и финансовое обеспечение проектных решений

Генеральный план сельского поселения Новояушевский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан является основным документом для осуществления всех видов строительства. План реализации проекта утверждается главой местной Администрации. Постоянный контроль за выполнением проекта позволяет выявить недостатки и своевременно принять необходимые меры к их устранению.

Меры по реализации проекта:

- при рассмотрении республиканскими организациями предложений министерств и ведомств по размещению объектов необходимо руководствоваться планировочными решениями проекта;

- при размещении промышленных предприятий необходимо размещать предприятия, связанные с обслуживанием населения и уже сложившихся отраслей промышленности;

-  следует обратить особое внимание на решение природоохранных вопросов;

-  регулировать развитие сельского поселения в пределах возможностей, обеспечить качественные изменения в развитии поселения, а именно: развитие сферы обслуживания, изменение характера застройки, уровня инженерного оснащения и благоустройства, улучшение санитарно-гигиенической обстановки, усиление межселенных связей.

Важной задачей для Администрации района становится решение вопроса обеспеченности населения жильем и культурно-бытовыми учреждениями, обеспечение приближения к нормам Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г., в первую очередь, максимальное приближение к населению комплексов учреждений повседневного культурно-бытового обслуживания и концентрация в центрах и подцентрах периодического обслуживания учреждений эпизодического пользования. Следует осуществлять строительство жилых домов, наиболее полно отвечающих условиям жизни сельского поселения, последовательно осуществлять инженерное оборудование и благоустройство, реконструкцию дорог общего пользования и другие меры по улучшению условий жизни, быта и труда.

# I. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# НОВОЯУШЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ

# ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

# ПРИРОДНЫЕ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ.

Территория сельского поселения Новояушевский сельсовет расположена в южной части административного района. С северо-запада территория ограничена землями Лемез-Тамакского сельского поселения, с северо-востока – землями Юнусовского сельского поселения, с юго-запада - землями Дуван-Мечетлинского сельсовета, с юго-востока - землями  Новомещеровского сельского поселения.

1.1.Климат

Климат Мечетлинского района резко континентальный, с холодной зимой и жарким летом.

Климатическая характеристика приводится по данным метеостанции Дуван, Справочника по климату СССР (1968 г.), ТСН 23-357-2004 РБ «Климат Республики Башкортостан» (2001 г.) и СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Климатические параметры холодного периода года

- Температура воздуха наиболее холодных суток, 0С:

обеспеченностью 0,98:	 – 420С,

обеспеченностью 0,92: 	 – 390С.

- Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0С:

обеспеченностью 0,98:	 – 390С,

обеспеченностью 0,92:	 – 360С.

3. Температура воздуха обеспеченностью 0,94:		            – 210С.

- Абсолютная минимальная температура воздуха: 		 – 500С.

- Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца 8,20 С.

- Продолжительность (сут), суточной и средней температуры воздуха периода,   0 С, со среднесуточной температурой воздуха:

≤ 0° С – 169;

≤ 8° С – 228;

≤ 10° С – 227.

7. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 80 %.

8. Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца 77 %.

9. Количество осадков за ноябрь - март составляет – 95 миллиметров.

10. Повторяемость направления ветра, % за XII-II/III-IV:

табл. № 1

| Станция | Повторяемость направления ветра за XII-II/III-IV, % |
| --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| Дуван | 11/12 | 5/6 | 2/7 | 6/8 | 30/23 | 27/20 | 16/20 | 2/5 |

11. Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с:

табл. № 2

| Станция | Повторяемость направления ветра по румбам за январь, м/с |
| --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| Дуван | 3,5 | 4,3 | 5,6 | 3,7 | 4,1 | 4,9 | 5,1 | 4,6 |

12. Средняя  скорость  ветра  за  три  наиболее  холодных  месяца  составляет 3,1 м/сек.

Климатические параметры теплого периода года.

1. Барометрическое давление – 976,2 гПа;

2. Температура воздуха, 0С:

обеспеченностью 0,99:		 +27,6;

обеспеченностью 0,98: 		 +24,8;

обеспеченностью 0,96: 		 +23,0;

обеспеченностью 0,95: 		 +21,3.

3. Средняя максимальная температура наиболее теплого месяца составляет +24,90 С;

4. Абсолютная максимальная температура воздуха + 380 С;

5. Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца составляет +12,50 С;

6. Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца составляет 70 %;

7. Среднемесячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца – 56 %;

8. Количество осадков за апрель-октябрь составляет – 376 миллиметров;

9. Суточный максимум осадков – 72 миллиметра;

10. Преобладающее направление ветра за июнь – северное;

табл. № 3

| Станция | Повторяемость направления ветра за июль-август, % |
| --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| м/ст. Дуван | 19 | 9 | 8 | 6 | 15 | 13 | 20 | 11 |

11. Среднее число дней с росой за год – 68.

Средняя месячная и годовая температура воздуха, С 0:

табл. № 4

| Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м/ст. Дуван | -15,0 | -13,7 | -7,1 | 3,0 | 10,6 | 15,8 | 17,2 | 14,8 | 9,3 | 1,6 | -6,8 | -12,1 | 1,5 |

Средняя скорость ветра (год) по направлениям, м/с:

табл. № 5

| Станция | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м/ст. Дуван | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,4 | 2,4 | 3,4 | 3,3 | 3,0 |

Продолжительность солнечного сияния 1800 – 1850 часов.

Число дней с туманом – 20 – 50 дней, с метелью – 40-65 дней.

Продолжительность безморозного периода – 90 – 110 дней. Переход среднесуточной температуры через 0 0С – 5 – 10 апреля, 23 – 28 октября.

Климатические условия в целом благоприятны:

- для градостроительного освоения; строительно-климатическая зона 1В;

- для сельского хозяйства – территория обеспечена теплом и влагой; теплообеспеченность периода вегетации (сумма активных температур) 1800 – 22000С, значение гидротермического коэффициента – 1,2 – 1,6 (агроклиматический район умеренно-теплый и влажный);

- для рекреации – продолжительность периода с температурой выше 150С – 75-90 дней, с температурой от -5 до - 150С – 80-90 дней, мощность снежного покрова 50 - 70 см, среднемесячная скорость ветра летом 3,0-3,5 м/с; зимой 2-4 м/с.

1.2.Рельеф

Территория Мечетлинского района находится в пределах Приайской увалисто-волнистой равнины, лежащую на высоте 200-300 м над уровнем моря. Характерной чертой такой равнины является широкое развитие карстовых образований расчлененной долиной р. Ай. Застройка находится на правом берегу р. Ай, рельеф здесь более расчлененный и усложнен меридианально вытянутыми хребетообразными водоразделами, вершинные поверхности которых имеют характер волнистых равнин, а склоны значительно расчленены сетью ложбин балок и оврагов. Междуречное пространство представлено выраженными плато и местами заболоченностями.

Абсолютные отметки проектируемой территории изменяются в пределах от 288,0 до 388,0 метров.

# 2.ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Территория Мечетлинского района в геологическом отношении находится в пределах восточного крыла Юрюзано-Сылвенской депрессии и западного склона Южного Урала. В формировании геологического строения устройства поверхности района принимали участие различные по условиям и возрасту образования, породы артинского и кунгурского ярусов пермской системы, третичные, четвертичные и каменноугольные отложения. Залегание слоев моноклинальное. Основная часть территории сложена породами артинского яруса. Артинский ярус представлен свитой белокатайских конгломератов (полимиктовые конгломераты, песчаники, глинистые сланцы и т.д.) мощностью 120 - 140 м.

Третичные отложения встречаются отдельными пятнами по средним склонам рек и оврагов и частично по высоким точкам водоразделов. Мощность 3-10 метров.

Четвертичные отложения залегают на размытой поверхности верхнепермских пород, на склонах долин и водоразделов. Они довольно однообразны, представлены аллювиальными и делювиальными отложениями красно-бурых суглинков, нерасчлененных песков, галечников.

Водоностность

Подземные воды характеризуются отсутствием постоянных водоносных горизонтов, что обусловлено широким развитием карста малой мощностью и водонепроницаемотью четвертичных, аллювиально-деллювиальных отложений водоразделов. Скапливается лишь верховодка в период обилия атмосферных осадков. Подмыв берегов отмечается на р. Ай, ее левых притоков (0,6-6,0 м/год) и правых притоков (0,2-2 м/год).

# 3. ГИДРОГРАФИЯ

Основной водной артерией Мечетлинского района является река Ай, протекающая с севера на юг в западной части землепользования района.

Гидрографическая сеть сельского поселения представлена реками: Ай, Тахта а также притоками и ручьями менее 10 км.

Река Ай левый приток реки Уфы. Это одна из самых живописных рек Южного Урала. Исток -   Большое Клюквенное болото между хребтами Аваляк, Ягодные горы и Уреньга, на высоте 760 м над уровнем моря. В верхнем течении река Ай течет с юго-запада на северо-восток. В среднем и нижнем течении с юго-востока на северо-запад. Впадает река Ай в Уфу в 392 км от ее устья. Длина реки Ай – 549 км, из них она 271 км протекает по Челябинской области, а 278 по Башкирии. Падение реки составляет 595 м, то есть свыше метра на один километр. Извилистость реки - 3,1. Площадь бассейна – около 15 тыс. км2. Глубина в среднем 60 см, ямы редки.Питание преимущественно снеговое.Среднегодовой расход воды в устье реки Ай – 84 м3/с. Замерзает Ай в середине ноября, вскрывается в конце апреля, начале мая. Река Ай условно разделяется на две части: горную, от истока до села Лаклы и равнинную, от села Лаклы, до устья. Основные притоки: Куса, Большая Арша, Киги, Бол. Ик, Большая Сатка, Лемазы, Мелекес.

Перечень водотоков протяженностью более 10 км, протекающих по территории сельского поселения Новояушевский с/с.

табл.№ 6

| № | Наименование реки | Место впадения и расстояние от устья реки, в которую впадает (км) | Протяженность реки, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.Ай | нет инф. | 549 |
| 2 | р.Тахта | река Уфа в 868 км от устья | 18 |

Поверхностные водные объекты являются основными источниками водоснабжения всех отраслей экономики и населения.

Водный режим рек характеризуется хорошо выраженным весенним половодьем, устойчивой летне-осенней меженью и низкой зимней меженью.

Согласно «Реестру населенных пунктов Республики Башкортостан, попадающих в зоны подтоплений (затоплений), вызванных гидрологическими и гидродинамическими явлениями и процессами», при максимальном подъеме уровня воды на территории сельского поселения Новояушевский сельсовет на территории д.Старомещерово возможно затопление в количестве 9 жилых домов и 26 человек.

# 4. ПОЧВЫ

Район проектирования распложен в Юрюзано-Айском агропочвенном районе северо-восточной лесостепи республики Башкортостан.

В формировании почвенного покрова, состава и видов почв большую роль сыграли послетретичные образования в виде делювиальных и аллювиально-делювиальных отложений.

Основу почвенного фонда составляют почвы лесного типа (серые, темно-серые, светлосерые, и серо-коричневые) и слабо оподзоленные черноземы. Почвы лесного типа разнообразны по механическому составу, характеризуются распыленно-глыбистой структурой пахотного горизонта, в пониженных элементах рельефа имеют признаки оглеения, в местах с сильным расчленением рельефа – сильно подвергаются эрозии. За последние 5 - 7 лет, по данным исследований Академии наук РБ, в почвах северо-восточного региона снизился уровень содержания гумуса, в частности в Мечетлинском районе площади почв с низким содержанием гумуса увеличились более чем на 2 тыс. га.

5.РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

Проектируемая территория по характеру древесной, кустарниковой и травянистой растительности относится к северо-восточной лесостепной подзоне. Почти 90 % всей лесопокрытой площади района занимают лиственные насаждения. Основными древесными породами являются береза, осина, липа и дуб. Леса на проектируемой территории естественного происхождения. Кустарниковая растительность распространена главным образом оп склонам реки Ай и Ик, по водоразделам, по склонам балок и оврагов, представлена ивой, черемухой и рябиной.

Травянистая растительность представлена ковыльно-типчаковыми группировками, группировками дико растущих трав, таких как клевер красный, тимофеевка, лютик едкий, пырей ползучий, ежа сборная.

Рекреационные ресурсы проектируемой территории разнообразны и благоприятны для развития различных видов отдыха и туризма.

6.МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ

Согласно схеме расположения месторождений общераспространенных полезных ископаемых действующих лицензий на территории МР Мечетлинский район Республики Башкортостан, на территории  Новояушевского сельсовета месторождений ОПИ на 01.07.2014 года не зарегистрировано.

7.ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

На территории МР Мечетлинский район РБ расположена одна особо-охраняемая природная территория. На территории сельского поселения Новояушевский сельсовет особо охраняемых природных территорий нет.

II. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ

Комплексная оценка территории является основой для принятия проектных решений генерального плана, разработки предложений по функциональному зонированию территории. Основной задачей комплексной оценки территории является выявление территориальных ресурсов для развития всех функциональных зон, обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания населения.

# 1. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ

В результате сбора, обобщения и анализа состояния рассматриваемой территории можно сделать следующие выводы по экологической обстановке и наличии факторов экологического риска: территория испытывает среднедопустимую техногенную нагрузку, которая выражается в присутствии на территории химического загрязнения, а также влиянии физических факторов экологического риска от производственной деятельности сельхозпредприятий и автотранспорта. Источником загрязнения окружающей среды являются населенные пункты и промышленные объекты, расположенные в них.

Основные направления улучшения экологической обстановки:

В целях обеспечения экологической безопасности и формирования благоприятной среды проживания на территории проектирования следует предусматривать проведение следующих природоохранных мероприятий:

- исключение размещения промышленных объектов, являющихся дополнительными источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека;

- организация защитных полос зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей;

- ландшафтное благоустройство, озеленение, выделение рекреационных зон на территориях населенных пунктов;

- использование экологически безопасных технологических и технических решений инженерного обеспечения территории;

- регламентированное использование территории санитарно-защитных зон,     водоохраной зоны, прибрежной защитной полосы и охранных зон коммуникаций.

# 2 . ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

# ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  ТЕРРИТОРИИ

В соответствии с Градостроительным кодексом ограничения на использование территории определяются на основе выделения зон с особыми условиями использования территории, а также природоохранных требований. На территории сельского поселения Новояушевский сельсовет выделяются водоохранные зоны рек и  ручьев: Ай, Тахта и притоки-ручья, прибрежные защитные полосы, охранные зоны инженерных коммуникаций, санитарно-защитные полосы и разрывы.

Водоохранные зоны

В настоящее время границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос  водных объектов не установлены. Водные объекты  эксплуатируются с нарушением экологических требований о водоохранных зонах рек, озер и водохранилищ.

Для водных объектов водоохранные зоны устанавливаются в соответствии со ст. 6  и  65  Водного кодекса РФ (в ред.Федерального закона от 21.10.2013г. №282-ФЗ).

Минимальные размеры водоохранных зон (ВЗ) водных объектов, их прибрежных защитных (ПЗП) и береговых полос (БП) на территории сельского поселения Новояушевский сельсовет следующие:

табл.№ 7

| № | Наименование реки | Протяженность реки, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.Ай | 549 | 200 | 50 | 20 |
| 2 | р.Тахта | 18 | 100 | 50 | 20 |
| 3 | Реки, ручьи | менее 10 км | 50 | 40 | 5 |

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек, ручьев, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий городских округов и поселений устанавливаются от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

(в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

(в ред. Федерального закона от 11.07.2011 N 190-ФЗ)

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

(в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

(п. 5 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

(п. 6 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

(п. 7 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

(п. 8 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Прибрежная защитная и береговая полосы

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров за исключением береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет  5 метров.

Зона затопления, подтопления

Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 водного Кодекса.

Технические зоны и охранные зоны инженерных сооружений и коммуникаций

Охранная зона - территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

На территории сельского поселения выделяются следующие охранные зоны:

-  воздушных линий электропередач;

-  телефонных кабелей связи;

-  систем газоснабжения;

-  сети водоснабжения;

-  газораспределительной сети;

-  транспортных магистралей.

Охранные зоны электрических сетей. Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, а также подземные и подводные кабельные линии электропередачи.

Согласно республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» охранные зоны линий электропередач - это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от проекции крайних фазовых проводов на землю на расстояние 10м - для ВЛ до 20 кВ, 15м - для ВЛ 35 кВ, 20 м -  для  ВЛ 110 кВ.

Охранные зоны линий и сооружений связи. Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также других сооружений связи на территории Российской Федерации. Размеры охранных зон и регламенты использования земельных участков в их пределах устанавливаются согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденным Постановлением Правительства Российской  Федерации  от 09.06.95г. № 578.

Охранные зоны систем газоснабжения.

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны. В пределах  охранной  зоны  запрещается производить строительство зданий и сооружений с фундаментом, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений, земляные и дорожные работы.

Газоснабжение  сельского поселения Новояушевский сельсовет осуществляется от ГРС Месягутово. По территории проходит газопровод высокого давления 0.6 МПа. Охранная  зона вдоль трассы этого газопровода высокого давления в соответствии со СНиП 2.07.01-89 составляет 10 м.

Санитарно-защитные зоны предприятий

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия,  группы  предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися  источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье  человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена:

- для обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия  за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- для создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- для организации дополнительных озелененных площадей,  обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха  и повышение комфортности микроклимата.

Нормативные размеры СЗЗ установлены  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств  и  объектов.  Достаточность нормативной ширины СЗЗ должна быть подтверждена расчетами, выполненными по согласованным и утвержденным в установленном  порядке  методам расчета  рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения, а также данными натурных наблюдений для действующих предприятий.

Перечень предприятий сельского поселения Новояушевский сельсовет

и их санитарно-защитные зоны (м)

табл.№ 8

| № п/п | Наименование предприятия (объекта) | Основной вид деятельности | Кол-во голов скота / пашни | Размеры СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д.Новояушево |
| 1 | Пожарное депо | пожаротушение | 1 авт. | 50 м |
| 2 | Котельная (3 шт.) | отопление | - | 50 м |
| д.Старомещерово |
| 3 | Пилорама | лесозаготовка, деревообработка | - | 100 м |

В пределах поселения расположены сельскохозяйственные предприятия с СЗЗ  50-300 м от границ своих участков и сельские кладбища с СЗЗ 50 м согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция.

Использование территории СЗЗ возможно лишь с учетом ограничений, установленных действующим законодательством (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Регламенты использования территории

санитарно-защитных зон предприятий

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей; - рекреационные зоны и отдельные объекты; - коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки; - предприятия по производству лекарственных веществ и средств, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; - комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды; - спортивные сооружения; - парки; - образовательные и детские учреждения; - лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. | - предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство; - пожарные депо; - бани, прачечные; - объекты торговли и общественного питания; - мотели; - гаражи; - площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; - автозаправочные станции; - связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения; - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий; - местные транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефтегазопроводы; - артезианские скважины, для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; - канализационные насосные станции; - сооружения оборотного водоснабжения; - питомники растений для озеленения промплощадки и санитарно-защитной зоны; - сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания. |

# 3. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

По данным отдела по охране культурного наследия Министерства культуры Республики Башкортостан на территории сельского поселения Новояушевский сельсовет объекты культурного наследия отсутствуют.

III    СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Территория сельского поселения Новояушевский сельсовет расположена в южной части административного района. С северо-запада территория ограничена землями Лемез-Тамакского сельского поселения, с северо-востока – землями Юнусовского сельского поселения, с юго-запада - землями Дуван-Мечетлинского сельсовета, с юго-востока - землями  Новомещеровского сельского поселения.

Планировочный каркас территории сельского поселения Новояушевский сельсовет создают автодороги регионального и местного значения. Для планировочной организации территории сельского поселения вывод о выгодном размещении в перспективе дает основание для утверждения об устойчивой инвестиционной привлекательности, возможности формирования зон планируемого размещения объектов республиканского, районного и местного значения.

Рассматривая градостроительное развитие сельского поселения Новояушевский сельсовет, необходимо учитывать:

- условия для обеспечения экологически устойчивого состояния территории, организации единого экологического каркаса;

- возможность создания единых региональных систем инженерной и транспортной инфраструктур,  рекреационных систем.

Градостроительный потенциал территории

В административных границах сельского поселения Новояушевский сельсовет расположено 2 населенных пункта, из которых д.Новояушево является - крупным, д.Старомещерово – малым.

Деревня Новояушево – административный центр сельского поселения Новояушевский сельсовет с населением 610 человек. Деревня расположена в южной части  территории сельского поселения в 32 км от районного центра с.Большеустьикинское, в 94 км от ближайшей ж/д станции Сулея.

По западной окраине сельского поселения проходит автомобильная дорога регионального значения Ачит – Большеустьикинское – Месягутово.

По центральной части деревни проходит автомобильная дорога местного значения Старомещерово-Новояушево- автомобильная дорога регионального значения Ачит – Большеустьикинское – Месягутово.

Территория деревни ограничена водоохраной зоной от р.Ай. С северной части территория ограничена санитарно-защитной зоной от промышленных объектов.

Деревня Старомещерово расположена в 2 км северо-восточнее административного центра сельского поселения д.Новояушево. Население – 341 человек.

По центральной части деревни проходит автомобильная дорога местного значения Старомещерово-Новояушево- автомобильная дорога регионального значения Ачит – Большеустьикинское – Месягутово.

Территория деревни ограничена водоохраной зоной от р.Ай.

В центральной части территория ограничена санитарно-защитной зоной от промышленных объектов.

IV. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ

Постоянное население сельского поселения Новояушевский сельсовет по состоянию на 2014 г. составляет 951 человек. За период 2002-2014гг. численность населения сельского поселения уменьшилась на 2,3 %.

Динамика населения сельского поселения Новояушевский сельсовет

табл.№ 9

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Перепись, 2002 год (чел.) | Численность населения 2014 г. | Изменения населения чел. / % | Общее количест- во семей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Новояушево | 669 | 610 | -59/-4,6 | 161 |
| 2 | д.Старомещерово | 327 | 341 | +14/+2,0 | 105 |
|  | Итого | 996 | 951 | -45/-2,3 | 266 |

Общее количество семей  в сельсовете – 266, средний размер семьи по сельсовету составляет 4 человека.

Возрастная структура населения сельского поселения

Новояушевский сельсовет

табл. № 10

| Возрастные группы (чел.) | д.Новояушево | д.Старомещерово |
| --- | --- | --- |
| До 7 лет | 77 | 34 |
| От 7 до 16 лет | 102 | 39 |
| Старше 55 лет женщин | 60 | 50 |
| Старше 60 лет мужчин | 28 | 25 |
| 16-55 лет женщин | 165 | 83 |
| 16-60 лет мужчин | 178 | 110 |
| Всего населения в с.п. | 610 | 341 |

табл. № 11

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Количество населения (всего) чел. | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В трудо-способном возрасте | Дети до 16 лет | Пенсио-неры |
| 1 | д.Новояушево | 610 | 343 | 179 | 88 |
| 2 | д.Старомещерово | 341 | 193 | 73 | 75 |
|  | Итого: | 951/100% | 536/56% | 252/26% | 163/17% |

2. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Основную возрастную группу трудовых ресурсов сельского поселения Новояушевский сельсовет составляет население в трудоспособном возрасте. Дополнительным резервом  трудовых ресурсов являются пенсионеры по возрасту, продолжающие трудовую деятельность. В структуре трудовых ресурсов не учитывается категория работающих подростков (до 16 лет) ввиду всеобщего обязательного среднего образования.

Оценка трудовых ресурсов

табл.№ 12

| Категория населения | Современное состояние (2014 г.) |
| --- | --- |
|  | чел. | % |
| Численность населения, всего | 951 | 100,0 |
| Население в трудоспособном возрасте | 536 | 56 |
| Работающие лица старше трудоспособного возраста | 49 | 30% возрастной группы пенсионеров |
| Итого трудовые ресурсы (экономически активное население) | 585 | 61,5 |

# 3. РЕКРЕАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Территория сельского поселения Новояушевский сельсовет расположена в северо-восточной части Республики Башкортостан и обладает значительным рекреационным потенциалом.

Удаленность от основных промышленных центров республики, отсутствие на территории традиционных отраслей экономики, кроме лесной и деревообрабатывающей, являются основными причинами нехватки рабочих мест в районе, что непосредственно отражается на формировании местного бюджета.

Наиболее предпочтительными видами рекреационных услуг, которые не требуют значительных инвестиций, в районе являются: лицензионная спортивная охота, так как охотничьи угодья распространены практически по всей территории района, экологический туризм, паломнический туризм, этнический туризм. Особо следует отметить развитие спортивного туризма, как наиболее привлекательного. Имеются предпосылки для развития сети туристских центров и маршрутов, подготовки кадров туристского актива, развития детско-юношеского туризма, любительского, в том числе неорганизованного туризма. Следует отметить возможность и необходимость развития санаторно-рекреационной сферы, в том числе кумысо- и медолечения, верховой езды (иппотерапия).

Большую популярность в последние годы приобретают агротуризм и этнокультурный туризм, когда городские жители из ближайших крупных и средних городов охотно выезжают на природу, приобщаются к культуре и фольклору местного населения.

Все это свидетельствует о необходимости создания на территории района организаций различных форм собственности, действующих в сфере туризма.

На территории сельского поселения Новояушевский сельсовет протекает река  Ай. Ее долины традиционно служат для рекреационных целей.

В настоящее время на территории сельского поселения отсутствуют организованные зоны отдыха, ни один вид туризма не получил должного развития.

# V . ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ   ПОСЕЛЕНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЕ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО

# СТРОИТЕЛЬСТВА

# 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации основной целью развития сельского поселения Новояушевский сельсовет является создание градостроительными средствами комфортной среды обитания. Ее достижение основывается на следующих положениях:

- существующее сельское поселение и территории инвестиционного развития необходимо формировать как целостный развивающийся организм;

- особое значение необходимо уделять экологической безопасности среды сельского поселения и повышению устойчивости природного комплекса;

- формирование масштабной жилой среды, соответствующей градостроительной ситуации;

- повышение уровня и качества жизни, условий проживания в существующем сельском поселении, в том числе надежности и комфорта транспортного и инженерного обслуживания;

- развитие общественно-деловых зон, в т.ч. регионального значения, расширение инфраструктуры мест приложения труда, как в сфере малого и среднего бизнеса, так и в сфере общественно-деловых, коммерческих, финансовых и обслуживающих отраслей, обеспечивающих 85-90 % занятости трудовых ресурсов сельского поселения;

- обеспечение многообразия жилых сред и типов жилья, отвечающих разнообразию запросов и потребностей, а также материальных возможностей населения;

- улучшение условий проживания, состояния, качества жилого фонда с учетом роста средней жилищной обеспеченности к 2034 г. в среднем до 30 м2 на человека;

- комплексное благоустройство, озеленение территорий сельского поселения.

Реализация мероприятий  по территориальному планированию осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

2. УЧЕТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

При проектировании, строительстве и реконструкции зданий и сооружений, доступных маломобильным группам населения в сельском поселении Новояушевский сельсовет необходимо руководствоваться СНиП 35-01-2001 «Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения». Они разработаны в соответствии с требованиями СНиП 10-01-94 на базе действующих нормативов по доступности зданий и сооружений для инвалидов с учетом зарубежных норм, стандартов и рекомендаций и не содержат противоречий положениям СНиП 2.08.02-89* (раздел 4), СНиП 2.08.01-89*, СНиП 31-03-2001 и СНиП 2.09.04-87*.

К СНиП 35-01-2001 разработаны следующие своды правил: СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»; СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»; СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»; СП 35-104-2001 «Здания и помещения с местами труда для инвалидов».

В настоящее время выполнение этих норм при строительстве и реконструкции объектов обслуживания населения в сельском поселении Новояушевский сельсовет носит формальный и эпизодический характер.

# 3. ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

# СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации предусматривается четкое функциональное зонирование территории, основанное на комплексной оценке и планировочных ограничениях  градостроительного развития, градостроительной ситуации и условиях современного использования территории, учитывающее существующую капитальную застройку, земельные отводы под капитальное строительство, сложившуюся улично-дорожную сеть, имеющиеся зеленые насаждения, зоны с особыми режимами использования, преобладающие направления ветров, санитарно-экологическое состояние окружающей среды и социально-экономический  потенциал поселения.

Одной из главных задач функционально-планировочной организации сельского поселения является формирование рациональной системы населенных пунктов. Это достигается строгим учетом градостроительной ситуации при использовании территорий, созданием эффективной транспортной связи населенных пунктов между собой, организацией взаимосвязи внутрипоселенческой системы рекреации (экологического каркаса) с внешним по отношению к поселению лесопарковым поясом, надежностью и комфортностью транспортного и инженерного обслуживания, архитектурно-планировочной и композиционной целостностью структуры.

Баланс территории сельского поселения Новояушевский сельсовет

по категориям земель

табл.№ 13

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель сельского поселения Ново-яушевский сельсовет в административных границах | га | 4829,4 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |
| 1 | Земель лесного фонда | га | 182,1 |
| 2 | Земель водного фонда | га | 222,5 |
| 3 | Земель сельскохозяйственного назначения | га | 4175,9 |
| 4 | Земель промышленности, энергетики, связи, земли обороны | га | 37,2 |
| 5 | Земель транспорта | га | 10,8 |
| 6 | Земель населенных пунктов, в т.ч.: | га | 191,4 |
|  | жилых зон с преобладанием индивидуальной застройки | га / % | 97,3 / 100% |
|  | общественно-деловых зон | га | 3,2 |
|  | производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 5,5 |
|  | рекреационных зон | га | 64,3 |
|  | земель специального назначения | га | 1,6 |
| 7 | Земель специального назначения | га | 9,5 |

4. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Существующий баланс земель населенных пунктов

по функциональным зонам

Условные обозначения функциональных зон в таблице баланса земель:

Ж – жилая усадебная застройка

ОД – земли общественно-деловой зоны общего пользования

ПК – производственно-коммунальная зона

У – улицы, дороги, проезды

К – кладбища

В – водная поверхность

З –  зеленые насаждения общего пользования

табл.№ 14

| № п/п | Населенные пункты | Площадь терр., га (сущ.) | Функциональные зоны (проект.), га |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ж | ОД | ПК | У | З | К | В |
| 1 | д.Новояушево | 108,3 | 57,1 | 3,0 | 0,1 | 2,4 | 43,3 | - | 2,4 |
| 2 | д.Старомещерово | 83,1 | 40,2 | 0,2 | 1,2 | 1,8 | 36,9 | 1,6 | 1,2 |
|  | Итого | 191,4 (100%) | 97,3 (50,8%) | 3,2 (1,7%) | 1,3 (0,7%) | 4,2 (2,2%) | 64,3 (41,9%) | 1,6 (0,8%) | 3,6 (1,9%) |

5. ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА

В настоящее время в сельском поселении Новояушевский сельсовет согласно данным Администрации сельского поселения зарегистрированное население составляет 951 человек.

Характеристика жилого фонда по состоянию на 2014г.

табл.№ 15

| № | Наименование населенного пункта | Каменных жилых домов, м2 | Деревянных жилых домов, м2 | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Новояушево | 2901 | 6132 | 9033 |
| 2 | д.Старомещерово | 1449 | 3770 | 5219 |
|  | Итого: | 4350 | 9902 | 14252 |

Средняя жилищная обеспеченность по состоянию на 2014 год составляет 15,0 м2/чел.

Перспективный жилой фонд

На расчетный срок предусматривается активное развитие населенных пунктов сельского поселения за счет застройки индивидуальными жилыми домами. Предполагается увеличение существующего показателя средней жилищной обеспеченности с 15,0 м2 до 30 м2 общей площади на человека с соответствующим уменьшением числа проживающих на существующих территориях за счет расселения в домах нового строительства.

6. СИСТЕМА  КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

По данным Администрации сельского поселения  Новояушевский сельсовет на территории поселения находятся следующие объекты культурно-бытового обслуживания населения:

д.Новояушево:

- средняя общеобразовательная школа на 80 учащихся, в составе которой спортивный зал общей площадью 200,0 м2;

- детский сад на 23 места;

- сельский дом культуры на 200 мест, в составе которого библиотека на 9,0 тыс.книг, отделение почты, ФАП;

- мечеть;

- 5 магазинов товаров повседневного спроса общей торговой площадью

149,0 м2.

- пожарное депо на 1 автомобиль.

д.Старомещерово:

- сельский дом культуры на 60 мест, в составе которого библиотека на 8,0 тыс.книг;

- ФАП;

- 3 магазина товаров повседневного спроса общей торговой площадью

181,1 м2.

Существующая территориальная организация культурно-бытового обслуживания сельского поселения построена по сетевому принципу, предполагающему сочетание крупных (базовых) и малых (приближенных к месту жительства) объектов. В административном центре сельского поселения д.Новояушево размещаются базовые объекты, осуществляющие непосредственное обслуживание населения. В д.Старомещерово размещаются объекты повседневного обслуживания. Объекты обслуживания расположены преимущественно в зонах жилой застройки, в отдельно стоящих зданиях.

Потребность существующего населения сельского поселения в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствие с существующей демографической структурой населения, Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан "Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан", 2008г., рекомендуемыми СП 42.13330.2011, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и другими отраслевыми нормами.

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

населения сельского поселения, необходимых на существующую

численность  – 951 чел. (Согласно ТСН РБ)

табл.№ 16

| Наименование | Ед. изм. | Норма обеспеч. на тыс.чел. | Требуемое кол-во из расчета на 951 чел. | Сущ. обеспеч. | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные организации | мест | 33 | 31 | 23 | 74 |
| Общеобразовательные учреждения | учащихся | 144 | 137 | 80 | 58 |
| Спортивные залы общего типа | м2 | 80 | 76 | 200 | 263 |
| Клубы сельских поселений | 1 место | 230 | 219 | 260 | 118 |
| Помещения для досуга | м2 | 60 | 57 | - | - |
| Сельские библиотеки | тыс.книг/ чит.мест | 6 / 5 | 5,7/5 | 17/- |  |
| Магазины продовольственные | м2 торг. площади | 100 | 285 | 330,1 | 116 |
| Магазины непродовольственные | м2 торг. площади | 200 |  |  |  |
| Предприятия обществ. питания | посадочных мест | 40 | 38 | - | - |
| Отделение связи | объект | 1 на 0,5–6,0 тыс. жит | 1 | 1 | 100 |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 4 | 4 | - | - |
| Аптечный пункт | объект на н.п. | 1 | 2 | - | - |
| Фельдшерско-акушерский пункт | объект на н.п. | 1 | 2 | 2 | 100 |
| Отделение банка | объект | 0,5 | 1 | - | - |
| Кладбище | га | 0,24 | 0,23 | 1,6 | 695 |
| Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,7 | 0,7 | - | - |

Учреждения и предприятия обслуживания сельского поселения Новояушевский сельсовет согласно рекомендациям СНиП 2.07.01-89* размещены из расчета обеспечения жителей поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания предусмотрены на группу сельских поселений.

VI. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Существующая транспортная сеть сельского поселения представлена автодорогами регионального и местного значения.

Обслуживанием автомобильных дорог занимается Мечетлинское ДРСУ ГУП «Башкиравтодор».

Перечень автомобильных дорог общего пользования

табл.№ 17

| № п/п | Наименование автомобильных дорог общего пользования | категория дороги | Протяже-ние всего | в т.ч с твердым покрытием | в т.ч.по типу покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | асфаль-тобетон | гравий | грунт |
| Регионального значения |  |  |  |  |  |
| 1 | Ачит – Большеустьикинское – Месягутово | III | 5,2 | 5,2 | 5,2 | - | - |
| Местного значения |
| 2 | Старомещерово-Новояушево- а/д регионального значения Ачит – Большеустьикинское – Месягутово | V | 5,6 | 5,6 | 3,9 | 1,7 | - |

Показатели существующей  улично-дорожной сети  в границах

населенных пунктов сельского поселения Новояушевский сельсовет

табл.№ 18

| Наименование | Протяженность, км | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| д.Новояушево | 4,0 | 2,4 |
| д.Старомещерово | 3,0 | 1,8 |
| ВСЕГО | 7,0 | 4,2 |

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ

В качестве основных видов общественного пассажирского транспорта, обслуживающих все виды перевозок населения сельского поселения, принят автобус. Существенная роль в перевозках будет принадлежать легковому автотранспорту, принадлежащему гражданам, и, отчасти, юридическим лицам. На перспективу вся магистральная улично-дорожная сеть сельского поселения Новояушевский сельсовет должна быть оснащена линиями автобусного транспорта.

В настоящее время движение автобусов организовано от автостанции с.Большеустьикинское.

На территории сельского поселения Новояушевский сельсовет движение рейсовых автобусов осуществляется по маршруту Большеустьикинское-Старомещерово. Автобусная остановка располагается в д.Старомещерово около клуба.

Основной вид транспорта в населенных пунктах - автомобильный. По данным Администрации сельского поселения Новояушевский сельсовет на 2014 год на территории сельского поселения зарегистрировано:

92 – легковых автомобиля;

1 – грузовой автомобиль;

2 – автобуса.

Существующий уровень автомобилизации 100 маш / 1000 жит.

Гаражи для индивидуального транспорта в усадебной застройке размещены на приусадебных участках.

Объекты по обслуживанию индивидуального транспорта:

табл№19

| Наименование | Местонахождение |
| --- | --- |
| Автозаправочная станция | д.Еланыш Мечетлинского район |
| Станция техобслуживанию | с.Месягутово Дуванский район |

Железнодорожный транспорт. Ближайшая железнодорожная станция – Сулея – в 94 км от административного центра сельского поселения. Код станции: 80760. Принадлежность: Челябинское отделение Южно-Уральской железной дороги.

Существующие искусственные сооружения. На пересечении рек с автомобильными дорогами возведены автодорожные мосты.

VII. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Новояушевский сельсовет, являются населенные пункты и производственные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на использовании подземных вод. По обеспеченности водными ресурсами Мечетлинский район и, в частности, сельское поселение Новояушевский сельсовет относится к относительно надежно обеспеченным по подземным источникам водоснабжения.

На момент проектирования на территории сельского поселения Новояушевский сельсовет централизованное водоснабжение  отсутствует.

2. КАНАЛИЗАЦИЯ

В настоящее время сети организованного водоотведения и ливневой канализации в населенных пунктах сельского поселения Новояушевский сельсовет отсутствуют. Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами. Навозосодержащие стоки от животноводческих ферм нерегулярно и без предварительной обработки вывозятся на поля.

3. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Газоснабжение Мечетлинского района осуществляется через ГРС Месягутово.

Газоснабжение населенных пунктов сельского поселения Новояушевский сельсовет осуществляется  филиалом ОАО «Газ-сервис» РБ.

Газоснабжение в д.Новояушево  осуществляется от ШРП №8. Протяженность подземных газопроводов низкого давления составляет 5488,07 метров, из них по улицам – 5488,07 метра и 1541,85 метров газопроводы- вводы. Количество потребляемого газа 494,4 м3/час.

Газоснабжение в д.Старомещерово осуществляется от ШРП №16. Протяженность подземных газопроводов низкого давления составляет 3131,43 метра, из них по улицам – 3131,43 метра и 837,53 метра газопроводы- вводы. Количество потребляемого газа 214,4 м3/час.

Основными потребителями газа являются:

- котельные общественных и административно-бытовых зданий, предприятий бытового обслуживания населения, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления Р< 0,3МПа;

- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ,  установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,003 МПа.

Газоснабжение жилых домов и котельных производится газом низкого давления после понижения давления в ШРП.

4. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Основными потребителями тепла на территории сельского поселения сельсовет являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промышленные предприятия.

Согласно данным, предоставленным Администрацией сельского поселения в настоящее время теплоснабжение общественных  зданий сельского поселения осуществляется от газовых котельных. Отопление индивидуальной застройки –газовое.

5.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Основным источником электроснабжения сельского поселения Новояушевский сельсовет является подстанция ПС 110/35/10 кВ Лемезтамак.

Количество трансформаторов, установленных в границах населенных

пунктов - 7:

в д.Новомещерово – 5,

в х.Старомещерово – 2.

Электроснабжение потребителей на территории района обеспечивает Мечетлинский РЭС ПО СВЭС.

6. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

Обеспечение потребителей сельского поселения Новояушевский сельсовет телефонной проводной связью в количестве 111 абонентов производится от АТС  ОАО «Башинформсвязь», год ввода в эксплуатацию 2008 г. Абонентская разводка по населенным пунктам  на опорах.

Услуги беспроводной связи с достаточно устойчивой зоной покрытия предоставляют операторы связи ОАО «МТС», «Мегафон», «Билайн».

ТЕЛЕВИДЕНИЕ,  РАДИОФИКАЦИЯ

Прием телепередач в целом по району будет осуществляться персональными и коллективными антеннами на крышах жилых домов и культурно-бытовых зданий.

Устойчивый прием телевизионных и радиопрограмм обеспечивают телевизионные ретрансляторы, установленные в районном центре с.Большеустьикинское. Кроме того, в населенных пунктах Мечетлинского района развито спутниковое телевидение, развиваются Интернет и IP-телевидение.

VIII. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Существующее состояние санитарной очистки

Очистка территории сельского поселения Новояушевский сельсовет – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды. Актуальнейшей  проблемой является  размещение твердых бытовых отходов (ТБО), количество которых с каждым годом увеличивается в связи с поступлением на рынок сбыта упакованной продукции. Отходы вывозятся на свалки, которые эксплуатируются без соответствующего проекта систем инженерных сооружений и не соответствуют природоохранным и санитарным требованиям. Негативное влияние свалок ТБО на окружающую среду обусловлено, прежде всего, образованием в результате биологического распада органических отходов газа, состоящего из метана и углекислого газа. В результате возникает опасность воздействия на воздушный бассейн (удушающие и токсические запахи, возможное возникновение  пожаров) и водный бассейн (загрязнение дренажных вод).

В населенных пунктах существующих мусоросборочных площадок с асфальтовым покрытием нет. Сбор и вывоз ТБО в населенных пунктах сельского поселения Новояушевский сельсовет осуществляется силами и средствами сельского поселения или по договору с обслуживающей  специализированной организацией.

Сбор бытовых отходов от населения в Мечетлинском районе осуществляется по контейнерной системе. Вывоз бытовых отходов осуществляется автотранспортом коммунальных служб.

На территории Мечетлинского района большое количество несанкционированных свалок неравномерно распределенных по всей территории района. Полигон ТБО находится в 3 км к юго-востоку от с. Большеустьикинское. Полигон ТБО представляет собой выработанный карьер с огороженной территорией с площадью 2,7 га.Полигон введен в эксплуатацию в 2005 году. От с.Большеустьикинское до центра сельского поселения д. Новояушево  – 32 км.

Стихийные свалки образуются вблизи жилых массивов, в оврагах, в поймах рек с высоким стоянием грунтовых вод с последующим выносом сильно загрязненных дренажных вод в водные объекты.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона свалки твердых бытовых отходов составляет 1000 м.

Согласно данным Администрации сельского поселения, на территории сельского поселения располагаются 2 несанкционированные свалки мусора, вблизи д.Новояушево и д.Старомещерово.

Перечень объектов размещения отходов Новояушевского

сельского поселения

табл. № 20

| № п/п | Предприятие | Местоположение | Название объекта | Площадь, га | Вид объекта | Проектное решение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Новояушевский сельсовет | д.Новояушево, в 500 метрах юго-западнее границы деревни | несанкционированная свалка | 1 | свалка | Ликвидация и рекультивация на I очередь |
|  |  | д.Старомещерово, в 400 метрах севернее от границы деревни | несанкционированная свалка | 1 | свалка | Ликвидация и рекультивация на I очередь |

По данным Государственного учреждения Мечетлинский район и городской ветеринарной станции на территории сельского поселения Новояушевский сельсовета зарегистрированных скотомогильников(с паспортами спецобъекта)  нет.

1. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И ВЫВОЗА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Бытовые отходы, подлежащие удалению с территории населенных пунктов, разделяют на твердые и жидкие бытовые отходы. К твердым бытовым отходам (ТБО) относят отходы жизнедеятельности человека, отходы текущего ремонта квартир, местного отопления, смет с дворовых территорий, крупногабаритные отходы населения, а также отходы учреждений и организаций общественного назначения, торговых предприятий.

Объектами санитарной очистки являются территории домовладений, уличные и внутриквартальные  проезды, объекты общественного назначения, территории предприятий, учреждений и организаций, объекты садово-паркового хозяйства, места общественного пользования, места отдыха населения.

Специфическими объектами, обслуживаемыми отдельно от остальных, считаются медицинские учреждения, ветеринарные объекты.

Система сбора и удаления бытовых отходов включает:

- подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт;

- организацию временного хранения отходов в домовладениях;

- сбор и вывоз бытовых отходов с территорий домовладений и организаций;

- обезвреживание и утилизацию бытовых отходов.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И ВЫВОЗА  КРУПНОГАБАРИТНЫХ ОТХОДОВ

Вывоз крупногабаритных отходов с территории домовладений  должен производиться по мере накопления, но не реже одного раза в неделю с контейнерных площадок, имеющих твердое  покрытие.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ  СБОРА  И  ВЫВОЗА  ПРОЧИХ ОТХОДОВ

Вывоз отходов, образующихся при проведении строительных и ремонтных  работ в жилых и общественных зданиях, обеспечивается населением и самими предприятиями в соответствии с Генеральной  схемой санитарной очистки, утвержденной в сельском поселении Новояушевский сельсовет. Для вывоза отходов привлекается транспорт специализированных организаций, имеющих лицензию на данный вид деятельности. Вывоз отходов осуществляется на специально отведенные участки (полигоны ТБО), имеющие необходимую разрешительную документацию.

Промышленные предприятия вывозят отходы с привлечением транспорта специализированных организаций на специально оборудованные полигоны, специализированные места их размещения (переработки) или сооружения для обезвреживания.

Удаление жидких отбросов неканализованных объектов производится путем вывоза их ассенизационными машинами на очистные сооружения. В районе усадебной застройки допускается обезвреживать и использовать жидкие  отбросы  для удобрения в пределах усадьбы.

Вопросы организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения находятся в ведении Администрации сельского поселения Новояушевский сельсовет согласно Федеральному закону Российской Федерации  от  6  октября  2003г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Глава 3, Статья 14, п. 1.18).

Вопросы организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов находятся в ведении муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан согласно Федеральному закону Российской Федерации от 6 октября 2003г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Глава 3, Статья 15, п. 1.1).

IХ. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

1. Организация и  очистка поверхностного стока

Населенные пункты сельского поселения Новояушевский сельсовет расположены в водоохранной зоне реки Ай и ее притоков-ручьев. В настоящее время на территории сельского поселения отсутствуют водоотводящие коммуникации. Стоки от населенных пунктов сбрасываются без очистки.

2. Благоустройство водных объектов

Основной ущерб, причиняемый населенным пунктам речной эрозией – это сокращение площадей приусадебных участков и огородов. Целесообразная борьба с речной эрозией в настоящее время практически не ведется, хотя она приносит значительный ущерб личным хозяйствам.

Х. ОРГАНИЗАЦИЯ КЛАДБИЩ

В границах сельского поселения Новояушевский сельсовет расположено 3 действующих кладбища общей площадью 8,3 га.

В д.Новояушево действующее кладбище общей площадью 3,5 га  располагается в 60 метрах, западнее, от границ деревни.

В д.Старомещерово действующее кладбище площадью 1,6 га располагается в северной части деревни.

В северо-восточной части сельского поселения располагается кладбище общей площадью 3,2 га, от д.Старомещерово в 5 км.

Заполненность территорий всех действующих кладбищ по данным Администрации сельского поселения составляет - 60%.

Исходные данные для проектирования